## Slide 1: Wat is een contest?

## Slide 2: Wat is een contest?
Een contest is een wedstrijd
Een wedstrijd met wie?
Een wedstrijd met andere zendamateurs
Waar gaat het om?
Het gaat er om om een zo hoog mogelijke score te halen

## Slide 3: Is het deelnemersveld gelijk?
Nee, dat is voor iedereen verschillend
Wat zijn die verschillen?
Apparatuur
Antennes
Locatie
Propagatie

## Slide 4: Wat is wel voor iedereen gelijk?
De regels (kijk op de contestkalender van WA7BNM)
De tijd!

## Slide 5: TIJD
Hoe win je tijd?
Door alleen maar de benodigde info te geven
Laat alles weg wat niet nodig is.
Wees tijdbewust
60 QSO’s/hr betekent iedere minuut 1 QSO
150 QSO’s/hr betekent elke 10 min 25QSO’s

## Slide 6: Hoe gaat een contest in z’n werk?
Er wordt altijd info uitgewisseld
Wat voor info?
Bijvoorbeeld Call + rapport + volgnummer
Wat is Runnen?
Runnen is roepen en dan aangeroepen worden
Wat is Search & Pounce?
Search & Pounce is zoeken en runners aanroepen

## Slide 7: Wanneer Run? Wanneer S&P
Runnen als het kan S&P als je niet kunt runnen
Wees niet bang om hoog in de band te runnen
Oude wijsheid= Gebruik de hoogste open zijnde band
Track multipliers, voorkom het missen van makkelijke mults

## Slide 8: Hoe gaat een run QSO in CW?
7020.1 Test PA3AAV….Test PA3AAV….Test PA3AAV…
7020.1 OK5M
7020.1 OK5M 5NN TT1
7020.1 5NN TT3
7020.1 TU PA3AAV
7020.1 DJ5EN
7020.1 DJ5EN 5NN TT2
7020.1 5NN TT2
7020.1 TU PA3AAV…
7020.1 Test PA3AAV…
7020.1 OL8R ON4EM
7020.1 OL8R 5NN TT3
7020.1 5NN 6
7020.1 EE
7020.1 ON4EM
7020.1 ON4EM 5NN TT4
7020.1 5NN TT2
7020.1 EE PA3AAV

## Slide 9: Hoe gaat een S&P QSO in CW?
14011 Test K1AR…. Test K1AR….Test K1AR…
14011 PA3AAV
14011 PA3AAV 5NN 144
14011 5NN 101
14011 TU K1AR
14013 Test 8P5A
14013 PA3AAV
14013 PA3AAV 5NN 299
14013 5NN 102
14013 TU 8P5A
14015.5 Test W1WEF
14015.5 PA3AAV
14015.5 PA3AAV 5NN 178
14015.5 5NN 103
14015.5 TU W1WEF

## Slide 10: Hoe gaat een run QSO in SSB?
7063.1 Contest PA3AAV…. Contest PA3AAV…. Contest PA3AAV…
7063.1 OK5M
7063.1 OK5M five nine one
7063.1 Five nine three
7063.1 Thank you PA3AAV
7063.1 DJ5EN
7063.1 DJ5EN five nine two
7063.1 Five nine two
7063.1 Thank you PA3AAV…
7063.1 Contest PA3AAV…
7063.1 OL8R ON4EM
7063.1 OL8R five nine three
7063.1 Five nine six
7063.1 Thank you
7063.1 ON4EM
7063.1 ON4EM five nine four
7063.1 Five nine two
7063.1 Thank you PA3AAV

## Slide 11: Hoe gaat een S&P QSO in SSB?
14211 Contest K1AR…. Contest K1AR….Contest K1AR…
14211 PA3AAV
14211 PA3AAV five nine 398
14211 five nine two three three
14211 Thank you K1AR
14213 Contest 8P5A
14213 PA3AAV
14213 PA3AAV five nine four one one
14213 five nine two three four
14213 Thank you 8P5A
14235.5 Contest W1WEF
14235.5 PA3AAV
14235.5 PA3AAV five nine three zero five
14215.5 five nine two three five
14215.5 Thank you W1WEF

## Slide 12: CW Tips:
Gebruik de juiste snelheid: afhankelijk van propagatie, en stations die je aanroept
Call stations off-center freq. waar anderen hem werken
De 1 seconde pauze

## Slide 13: SSB Tips:
Gebruik het NATO spelling alphabet
Zero beat diegene die je aanroept
Wees realistisch in werkbare stations
Wees situatie bewust andere stations op dezelfde QRG
Zorg voor goede audio instellingen luister naar je eigen signaal